Утверждаю:

Директор МП трест «Водоканал»
МО г. Магнитогорск

__________________ Ю.Н. Емельянов

«06» мая 2013 г.

Документация

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1.	Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

- асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором КАМО-400-3-2УХЛ4 400кВт производства ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод» для воздуходувной н/ст очистных сооружений левого берега, не ранее 2013 года выпуска;

- технические характеристики асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором КАМО-400-3-2УХЛ4 400кВт:

- мощность – 400кВт;

- напряжение – 3кВ;

- частота электрического тока – 50Гц;

- синхронная частота вращения – 3000 об/мин;

- КПД ≥ 0,92%;

- режим работы – постоянный S1;

- степень защиты ≥ IP 23;

- способ охлаждения – IC01 (самовентиляция);

- Ммах/Мн ≥ 2,2;

- Мs(s=1)/Мн ≥ 1,1;

- Iki/In = 4,8;

- маховый момент максимальный ≥ 286 кг*м2;

- маховой момент механизма, приведенный к валу двигателя ≥260 кг*м2;

- вес двигателя без фундаментной плиты ≤ 4500 кг;

- наличие встроенных датчиков измерения температуры переднего и заднего подшипников и температуры обмотки статора с возможностью вывода показаний на отдельный щит;

- конструктивное исполнение – двигатель выполняется на щитовых подшипниках скольжения;

- максимальное среднее квадратическое значение виброскорости подшипниковых опор на холостом ходу с номинальной частотой вращения, без соединения с приводным механизмом и при жесткой установке на фундаменте - ≤ 2,8мм/с;

- схема соединения обмотки статора – звезда;

- обмотка электродвигателя должна выдерживать пусковой ток двигателя в течение не менее 35 сек. и повторный пуск из горячего состояния не более чем через 15 мин. после отключения. Общее количество пусков в год – 12;

- основное расположение коробки выводов на корпусе справа, если смотреть на рабочий конец вала;

- изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости F с температурным использованием на уровне класса В (Монолит-2);

- межцентровые расстояния крепления по длине электродвигателя 1000+5мм, по ширине электродвигателя 950+4мм, диаметр монтажных отверстий в лапах электродвигателя 42+0,2мм, высота до центра вала 560мм без учета высоты фундаментной плиты, Ø вала 80 мм, расстояние от центра отверстия в передней лапе двигателя до торца передней шейки вала 498+1мм (чертеж №643 прилагается);

- электродвигатель должен быть поставлен без фундаментной плиты с насаженной на вал двигателя полумуфтой согласно чертежа №644 (чертеж прилагается);

- количество поставляемого товара – 1 штука.

2.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке:

-   сведения об участнике закупки;

- предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

-  предоставление гарантии качества на электродвигатель не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев со дня поставки;

-  письменное подтверждение об изготовлении электродвигателя с насаженной на вал двигателя полумуфтой, согласно чертежа №644 (чертеж прилагается);

- письменное подтверждение об изготовлении электродвигателя в соответствии с чертежом №643 (чертеж прилагается);

- письменное подтверждение о том, что двигатель на предприятии-изготовителе подвергается следующим приемо-сдаточным испытаниям:

- измерение сопротивления изоляции;

- испытание повышенным напряжением промышленной частоты;

- измерение сопротивления постоянному току;

- проверка работы двигателя на холостом ходу;

- измерение вибрационного состояния электродвигателя (виброскорости на переднем и заднем подшипниках).

- письменное подтверждение о том, что двигатель принимается с отметками службы технического контроля. Все результаты измерений и испытаний оформляются и подтверждаются соответствующими актами, протоколами и предоставляются на момент поставки;

- письменное подтверждение о согласии выполнения работ по монтажу, подключению, проведению пусконаладочных работ электродвигателя персоналом Покупателя под руководством персонала Поставщика (шефмонтаж) на месте его (электродвигателя) установки;

-   любые другие документы, по усмотрению участника закупки.

Несоблюдение требований к содержанию заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

Требования к оформлению заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика и в соответствии с требованиями закупочной документации.

Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

Оригинал заявки на участие в закупке должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Заявка, поданная в электронном виде, должна быть подписана посредством ЭЦП.

Несоблюдение требований к оформлению заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

3.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Место поставки: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»).

Условия поставки:

1. Доставка электродвигателя до склада Покупателя за счет и силами Поставщика;

2. Наличие сопроводительной документации: (паспорт на двигатель, инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия техническим регламентам) на русском языке, подтвержденной печатью Поставщика;

- Двигатель на предприятии-изготовителе подвергается следующим приемо-сдаточным испытаниям:

- измерение сопротивления изоляции;

- испытание повышенным напряжением промышленной частоты;

- измерение сопротивления постоянному току;

- проверка работы двигателя на холостом ходу;

- измерение вибрационного состояния электродвигателя (виброскорости на переднем и заднем подшипниках).

4. Двигатель принимается с отметками службы технического контроля. Все результаты измерений и испытаний оформляются и подтверждаются соответствующими актами, протоколами и предоставляются на момент поставки;

- Выполнить работы по монтажу, подключению и провести пусконаладочные работы электродвигателя персоналом Покупателя под руководством персонала Поставщика (шефмонтаж) на месте его (электродвигателя) установки;

- Наличие официального документа от Поставщика о предоставлении гарантии качества

на поставляемый электродвигатель, в соответствии с заявленным в заявке сроком.

Срок поставки: доставить товар в течение 160 календарных дней после предоплаты в размере 50% до места склада Покупателя по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 склад «Башзолото».

5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

2 645 953,33 рубля (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 33 копейки) с учетом НДС. Стоимость должна включать доставку товара до места складирования Покупателя, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,  командировочные расходы на шефмонтаж и другие обязательные платежи.

6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата товара осуществляется в следующем порядке:

- 50% предоплаты после заключения договора в течение 10 календарных дней;

- 50% по факту письменного уведомления Поставщиком о наличии у него товара в соответствии с заявленными Покупателем техническими характеристиками.

7.	Порядок формирования цены договора (цены лота): с учетом расходов на доставку товара до места складирования Покупателя, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,  командировочные расходы на шефмонтаж и другие обязательные платежи.

8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №7, 8 (здание отдела материально-технического снабжения);

- посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме электронного документа – по эл. адресу: sokolov03@narod.ru.

Дата начала срока приема заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте 06 мая 2013 г.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие 13 мая 2013 г. до 17:00 (время местное).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- электродвигатель должен иметь гарантию качества на товар не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев со дня поставки;

- изготовить электродвигатель с насаженной на вал двигателя полумуфтой согласно чертежа №644 (чертеж прилагается);

- изготовить электродвигатель в соответствии с чертежом №643 (чертеж прилагается);

- выполнить работы по монтажу, подключению и провести пусконаладочные работы электродвигателя персоналом Покупателя под руководством персонала Поставщика (шефмонтаж) на месте его (электродвигателя) установки.

Особые условия:

- Замечания, выявленные в процессе эксплуатации электродвигателя в течение гарантийного срока при признании случая гарантийным, Поставщик устраняет безвозмездно в течение 60 календарных дней, включая транспортировку электродвигателя до места ремонта и обратно до места постоянной установки;

- Оплата экспертных услуг (завода-изготовителя или сторонней организации) при выходе электродвигателя из строя и признании случая гарантийным производятся за счет Поставщика.

Несоблюдение требований к участникам закупки и перечня документов является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

10.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации.

В течение трех дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных  разъяснений участнику закупки  такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

Покупатель по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня  принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте.

11.	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).

Рассмотрение заявок и подведение итогов - 15 мая 2013 г. в 14:00 (время местное).

12.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- цена договора и срок поставки товара, подтвержденные заявкой на участие в запросе предложений.

13.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наилучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям извещения о запросе предложений.

Если предложения об условиях исполнения договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе предложений, совпадают, лучшей признается заявка, которая была получена Покупателем раньше остальных заявок.