Утверждаю:

И.о. директора МП трест «Водоканал»
МО г. Магнитогорск

__________________ П.А. Силин

«14» мая 2013 г.

Документация

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1.	Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

- Выполнение капитального ремонта хозяйственно-питьевого водопровода по адресу:

г. Магнитогорск, поселок Приуральский, ул. Калмыкова от д.122 до д.146 в соответствии с проектом №ВК-2550-НВ и локальной сметой №ВК-2550-НВ-ЛС (Приложение №2).

- Обязательные требования:

1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: вид работ: земляные работы, устройство наружных сетей водопровода;

2. Выполнение работ собственными силами (без привлечения для выполнения работ третьих лиц), собственными материалами и материалами предоставляемыми Заказчиком Подрядчику на давальческой основе (Приложение №1);

3. Предоставить график работ на момент подачи заявки на запрос предложений.

- Особые условия:

1. Выполнение работ с надлежащим качеством, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ и других документов, регламентирующих качество выполняемых работ;

2. Предоставить сертификаты качества, паспорта на применяемые материалы на момент подписания актов выполненных работ;

3. Предоставить исполнительную съемку водопровода на момент подписания актов выполненных работ;

4. Гарантия выполненных работ – не менее 5 лет;

5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 25% предусмотренных договором работ (услуг) при изменении потребности в таких работах (услугах). При этом цена единицы работы (услуги) не должна изменяться.

2.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке:

- Заявка на участие в запросе предложений;

- Предоставить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: вид работ: земляные работы, устройство наружных сетей водопровода;

- Предоставить подтверждение о том, что Подрядчик выполнит работы собственными силами (без привлечения для выполнения работ третьих лиц), собственными материалами и материалами предоставляемыми Заказчиком Подрядчику на давальческой основе (Приложение №1);

- Предоставить график работ;

- Предоставить документ, подтверждающий гарантию выполненных работ – не менее 5 лет.

Несоблюдение требований к составу заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

Требования к оформлению заявки на участие в закупке:

Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика и в соответствии с требованиями закупочной Документации.

Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

Оригинал заявки на участие в закупке должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Заявка, поданная в электронном виде, должна быть подписана посредством ЭЦП.

Несоблюдение требований к оформлению заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений.

3.	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Магнитогорск, поселок Приуральский, ул. Калмыкова от д.122 до д.146.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – 2 рабочих дня с даты подписания договора, срок выполнения работ - не более 60 календарных дней с начала производства работ.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ с надлежащим качеством, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СНиП, ТУ и других документов, регламентирующих качество выполняемых работ;

- предоставить сертификаты качества, паспорта на применяемые материалы на момент подписания актов выполненных работ;

- предоставить исполнительную съемку водопровода на момент подписания актов выполненных работ;

- гарантия выполненных работ – не менее 5 лет;

- Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 25% предусмотренных договором работ (услуг) при изменении потребности в таких работах (услугах). При этом цена единицы работы (услуги) не должна изменяться.

5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

869 927,86 рублей (восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 86 копеек) с учетом НДС. Цена указана с учетом расходов на стоимость работ, стоимость материалов, расходы на страхование, транспортные расходы, командировочные расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги и другие обязательные платежи за исключением стоимости давальческих материалов (Приложение №1), предоставляемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору.

6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата работы осуществляется в следующем порядке:

- расчет производится за фактически выполненные работы в течение 60 календарных дней, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 на основании счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.	Порядок формирования цены договора (цены лота): стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, расходы на страхование, транспортные расходы, командировочные расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги и другие обязательные платежи за исключением стоимости давальческих материалов (Приложение №1), предоставляемых Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору.

8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №7, 8 (здание отдела материально-технического снабжения);

- посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме электронного документа – по эл. адресу: zak-magvoda@mail.ru.

Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений «20» мая 2013 г. до 17:00 (время местное).

9.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Любой участник закупки вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации.

В течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных  разъяснений участнику закупки  такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня  принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте.

10.	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).

Рассмотрение заявок и подведение итогов – «22» мая 2013 г. в 14:00 (время местное).

11.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- цена договора и срок выполнения работ, подтвержденные заявкой на участие в запросе предложений.

12.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наилучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям извещения о запросе предложений.

Если предложения об условиях исполнения договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе предложений, совпадают, лучшей признается  заявка, которая была получена Заказчиком раньше остальных заявок.