УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

______________________ Ю.Н. Емельянов

«27» марта  2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении конкурса в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» 
МО г. Магнитогорск»

| 1. | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: | Предмет договора: Разработка проектной и рабочей документаций по объекту: «Реконструкция правобережных очистных сооружений. III очередь. I этап. Реконструкция здания решеток I очереди и камер переключения с переброской бытовых стоков I очереди на II очередь» согласно заданию на проектирование без учета выполнения инженерных изысканий. Технические характеристики: В соответствии с заданием на проектирование без учета выполнения инженерных изысканий (Приложение №6). Объем выполнения работ: В соответствии с заданием на проектирование без учета выполнения инженерных изысканий (Приложение №6). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение №1); б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности(далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; е) документы, подтверждающие квалификацию участника проведения конкурса на выполнение работ, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как «квалификация участника»: - наличие опыта проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет: Участник конкурса должен предоставить перечень контрактов (договоров) на проектирование очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет по форме, указанной в Приложении №4 к конкурсной документации. Данные должны быть подтверждены копиями контрактов (договоров), копиями актов сдачи-приемки выполненных работ, заверенными участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. 2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (Приложение №2); 3. Документ, подтверждающий обеспечение заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия платежного поручения, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе); 4. Подтверждение согласия на обеспечение исполнения договора в случае победы в конкурсе; 5. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки: - свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (допуск СРО): Виды работ по подготовке проектной документации: - работы по подготовке архитектурных решений; - работы по подготовке конструктивных решений; - работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: * работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; * работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; * работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; - работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: * работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; * работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; * работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; * работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; - работы по подготовке технологических решений: * работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; * работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; * работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; - работы по разработке специальных разделов проектной документации: * инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; - работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; - работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); 6. Смету на выполнение работ, являющихся предметом закупки, в полном объеме с обоснованием стоимостей согласно нормативным документам; 7. График производства работ на выполнение проекта по объекту по форме, указанной в Приложении №3 к конкурсной документации. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсная заявка должна содержать опись документов с указанием количества листов каждого документа и общего количества листов. Все листы заявки должны быть пронумерованы и прошиты, копии заверены руководителем предприятия, исправления завизированы. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Заявка на участие в конкурсе, все документы, входящие в ее состав, составляются на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Заявка заполняется строго в соответствии с образцом. Заявка участника конкурса, заполненная иным образом, равно как не подписанная, не заверенная печатью не рассматривается и подлежит отклонению. Все разночтения, допущенные в документации участника размещения конкурса, трактуется как ненадлежащим образом заполненные документы. Заявка такого участника не рассматривается и подлежит отклонению. |
| 3. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: | Участник конкурса заполняет все формы, представленные в данной конкурсной документации (Приложение №№1, 2, 3, 4 к конкурсной документации). |
| 4. | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: | Место выполнения работ: Челябинская обл., г. Магнитогорск. Правобережные очистные сооружения. Условия выполнения работ: 1. До заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в виде залога в размере 30% от цены договора, предложенной победителем. Договор заключается в течение 10 дней, после перечисления участником закупки денежных средств в размере обеспечения исполнения договора; 2. Участник закупки должен представить проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы: проектную и рабочую документацию – 4 экз. каждый на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде, сметную документацию - 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (формата «Гранд-смета» и «Excel»); 3. Участник закупки должен выполнить сметную документацию в базисном (в ценах 2001г. редакции 2009г.) уровне цен и ресурсным методом в текущем уровне цен с учетом стоимости ресурса на дату составления сметной документации (в соответствии с Постановлением ГК «ЕТО Челябинской области» от 15.02.08г. № 7/1). Срок выполнения работ: не более 180 календарных дней с даты заключения договора и поступления 30% предоплаты на расчетный счет Подрядчика (срок указан с учетом выполнения проекта по объекту в полном объеме, проведения государственной экспертизы данного проекта и получения положительного заключения государственной экспертизы данного проекта). |
| 5. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): | 8 395 779,67 рублей (Восемь миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот семьдесят девять рублей 67 копеек). Цена включает стоимость разработки проекта без учета выполнения инженерных изысканий, стоимость затрат на устранение замечаний, выявленных при согласовании проекта, расходы на доставку результатов работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, командировочных расходов, повторного проведения государственной экспертизы и других обязательных платежей, без учета расходов на согласование проекта с соответствующими организациями и проведение государственной экспертизы. |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: | 1. Предоплата по настоящему договору составляет 30% от общей суммы договора, предоплата вносится в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления счета. 2. Оплата в размере 50% от общей суммы настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после направления проекта на прохождение государственной экспертизы и предоставления 1 (одного) экземпляра проекта на бумажном носителе Заказчику с оформлением акта-приемки I этапа выполненных работ. 3. Окончательный расчет в размере 20% от суммы настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления 4 (четырех) экземпляров проекта на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра в электронном виде, прошедшего государственную экспертизу и получившего положительное заключение с оформлением акта-приемки II этапа выполненных работ. |
| 7. | Порядок формирования цены договора (цена лота): | Цена включает стоимость разработки проекта без учета выполнения инженерных изысканий, стоимость затрат на устранение замечаний, выявленных при согласовании проекта, расходы на доставку результатов работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, командировочных расходов, повторного проведения государственной экспертизы и других обязательных платежей, без учета расходов на согласование проекта с соответствующими организациями и проведение государственной экспертизы. |
| 8. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: | Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе - с момента публикации на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/. Дата и время окончания срока подачи заявок - до 14:00 (время местное) «28» апреля 2014 г. Место подачи заявок: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, кабинет № 22. |
| 9. | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2) правомочность участника закупки заключать договор; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Несоблюдение требований к участникам закупки и перечню документов является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в конкурсе. |
| 10. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по электронному адресу: zak-magvoda@mail.ru запрос о разъяснении положений документации. Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации о закупке – с момента размещения на официальном сайте. В течение трех дней со дня поступления запроса о разъяснении документации Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. |
| 11. | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки: | Дата и место вскрытия конвертов на участие в конкурсе: «28» апреля 2014 г. в 14:00 (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). Представлять интересы предприятия на процедуре вскрытия конвертов на участие в конкурсе могут руководители предприятий либо представители, имеющие доверенность на право участия в конкурсе и представления интересов предприятия. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «30» апреля 2014 г. в 14:00 (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). Дата и место подведения итогов: «30» апреля 2014 г. в 14:00 (время местное) по адресу: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). |
| 12. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | Критерии оценки заявок: № Критерий Значимость, % 1 Цена договора 50 2 Квалификация участника 50 Итого: 100 |
| 13. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | Порядок оценки заявок на участие в конкурсе: Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск». Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 1. Цена договора - значимость 50%; Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; - предложение i-го участника конкурса по цене договора. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. 2. Квалификация участника - значимость 50% Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника», определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k -количество установленных показателей. Наличие опыта проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет – до 100 баллов. Участник конкурса должен предоставить перечень контрактов (договоров) на проектирование очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет по форме, указанной в Приложении №4 к конкурсной документации. Данные должны быть подтверждены копиями контрактов (договоров), копиями актов сдачи-приемки выполненных работ, заверенными участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. 100 баллов: Опыт проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет – не менее 5 проектов за последние 5 лет; 75 баллов: Опыт проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет – не менее 4 проектов за последние 5 лет; 50 баллов: Опыт проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет – не менее 3 проектов за последние 5 лет; 25 баллов: Опыт проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет – не менее 2 проектов за последние 5 лет; 10 баллов: Опыт проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет – не менее 1 проекта за последние 5 лет; 0 баллов: В заявке участника конкурса отсутствуют документы, подтверждающие опыт проектирования очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет. |
| 14. | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: | Обеспечение заявки в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора: 839 577,97 рублей. Срок внесения обеспечения заявки: с момента публикации извещения о проведении конкурса до момента окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. Порядок внесения обеспечения заявки: перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: Получатель – Получатель: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, ИНН 7414000495, КПП 744401001, р/сч 40702810700000303331 «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорска, к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. Порядок возврата: денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 2) отклонение заявки участника закупки; 3) отзыв заявки участником до окончания срока подачи заявок; 4) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 5) отказ от заключения договора с победителем в случае обнаружения его несоответствия требованиям Заказчика или предоставления им недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 15. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом с которым, заключается договор, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора: | Обеспечение исполнения договора в размере 30% от цены договора, предложенной победителем конкурса. Порядок обеспечения исполнения договора – передать Заказчику в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения договора. Срок – до полного исполнения Подрядчиком обязательств по договору. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора: Получатель – Получатель: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, ИНН 7414000495, КПП 744401001, р/сч 40702810700000303331 «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорска, к/сч 30101810700000000949, БИК 047516949. |

* Приложение №5 (проект договора) и приложение №6 (задание на проектирование) размещены на сайте http://zakupki.gov.ru/.

Начальник бюро конкурсной документации				                                                           Н.А. Филина

Приложение №1к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«____» ___________ 2014 г.

# Полное наименование участника (ФИО, паспортные данные для физического лица) _____________________

| 1. | Сведения и документы об участнике размещения заказа (юридическое лицо): |
| --- | --- |
| 1.1 | Организационно-правовая форма |
| 1.2 | Место нахождения |
| 1.3 | Юридический адрес |
| 1.4 | Почтовый адрес |
| 1.5 | Сведения об Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика (наименование, номер телефона и почтовый адрес)____________________ |
| 1.6 | ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) |
| 1.7 | КПП (код причины постановки на учет в налоговом органе) |
| 1.8 | ОГРН (основной государственный регистрационный номер) |
| 1.9 | Банковские реквизиты |
| 1.10 | Номер контактного телефона ФИО контактного лица (полностью), должность |
| 1.11 | Факс | E-mail |
| 2. | Полное наименование участника (ФИО для физического лица) _________________________________________________________________________________________ |
| 2.1 | Паспортные данные _______________________________________________________________________ |
| 2.2 | Место жительства _________________________________________________________________________ |
| 2.3 | Номер контактного телефона ________________________________________________________________ |
| 3. | Декларация сведений: |
| 3.1 | Сведения о непроведении ликвидации участника закупки: | ПРОВОДИТСЯ (нужное подчеркнуть) НЕ ПРОВОДИТСЯ |
| 3.2 | Сведения о неприостановлении деятельности участника закупки: | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНА (нужное подчеркнуть) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРИОСТАНОВЛЕНА |
| 3.3 | Сведения об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетные системы РФ за прошедший календарный год: | НЕДОИМКА ИМЕЕТСЯ (указать размер недоимки) (нужное подчеркнуть) НЕДОИМКА НЕ ИМЕЕТСЯ |
| 3.4 | Сведения об отсутствии регистрации в реестрах недобросовестных поставщиков: | ЗАРЕГИСТРИРОВАН (нужное подчеркнуть) НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН |
| 3.5 | Сведения об отсутствии у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики: | ИМЕЕТСЯ (нужное подчеркнуть) НЕ ИМЕЕТСЯ |
| 3.6 | Система налогообложения: | ОБЫЧНАЯ (нужное подчеркнуть) УПРОЩЕННАЯ |

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы __________________________________________________________________________

(описание работ)

в соответствии с указанной конкурсной документацией.

# _______________________ _________________________                                    (_______________)

(должность)                               (подпись)     М.П.

Приложение №2 к конкурсной документации

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, 
в том числе предложение о цене договора

| № п/п | Наименование работ | Объем | Сумма с учетом НДС, руб. (Цена включает стоимость разработки проекта без учета выполнения инженерных изысканий, стоимость затрат на устранение замечаний, выявленных при согласовании проекта, расходы на доставку результатов работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, командировочных расходов, повторного проведения государственной экспертизы и других обязательных платежей, без учета расходов на согласование проекта с соответствующими организациями и проведение государственной экспертизы) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы (с момента подписания акта выполненных работ): ______________________________________________________________

Срок и порядок оплаты работ: ________________________________________________________________________

Условия выполнения работ: _________________________________________________________________________

Прочее ___________________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия _____________________/________________/

М.П.

Приложение №3 к конкурсной документации

График производства работ

на выполнение проекта

по объекту: «Реконструкция правобережных очистных сооружений. III очередь. I этап. Реконструкция здания решеток 
I очереди и камер переключения с переброской бытовых стоков I очереди на II очередь»

(наименование участника конкурса)

| № | Этапы работы | Количество календарных дней выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | n… |
|  | I этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласование проекта с соответствующими организациями и «ЗАКАЗЧИКОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сдача – приемка результатов работ I этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Направление проекта на проведение государственной экспертизы, получение положительного заключения государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сдача – приемка результатов работ II этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого срок выполнения работ с учетом всех согласований, получения положительного заключения организации государственной экспертизы и сдачи-приема результатов работ: ___________________________________________________________________________________

(указать общее количество календарных дней без привязки к календарным датам)

____________________                    _________________________           _________________

(должность)			     (подпись, печать)		     (Ф.И.О.)

Приложение №4 к конкурсной документации

Перечень контрактов (договоров)

на проектирование очистных сооружений канализации производительностью не менее 100 тыс. м³/сут. за последние 5 лет

____________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

| № | Дата, № контракта (договора) | Наименование работ, наименование объекта | Производительность объекта | Период выполнения работ | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |

Вышеуказанные данные должны быть  подтверждены путем предоставления копий контрактов (договоров), актов сдачи-приемки выполненных работ, заверенными участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

____________________                    _________________________           _________________

(должность)		             (подпись, печать)		    (Ф.И.О.)