УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

______________________ Ю.Н. Емельянов

«24» июля 2014 г.

Документация

о проведении запроса предложений в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» 
МО г. Магнитогорск»

| 1 | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Предмет договора: Центробежный насос KSB Amarex KRTF 100-250/114XG-S в количестве 1 шт. (производство Германия), новый, год выпуска 2014. Технические характеристики: Конструкция насоса: конструкция – моноблочное исполнение, вид установки – вертикаль, напорный фланец просверленный по EN 1092-2-DN 100мм, давление – PN 16, вид уплотнения вала – 2 торцевых уплотнения типа «тандем» с масляной камерой, форма рабочего колеса – свободновихревое, диаметр рабочего колеса – 265мм, свободный проход – 100мм, направление вращения со стороны привода – по часовой стрелке, взрывозащита – ATEX II 2 G Ex dc IIB T3, вес – 197кг. Рабочие параметры насоса: подача – 63,09м³/ч, напор – 22,47м, КПД – 40,4%, потребляемая мощность – 9,85кВт, максимальная мощность на кривой рабочей характеристике – 14,54кВт, напор в точке нулевой подачи – 24,49м, частота вращения – 1471об./мин., частота – 50 Гц, расчетное напряжение – 400В, мощность двигателя – 11,8кВт, доступный резерв – 19,74%, номинальный ток – 23,5А, категория защиты двигателя – IP68, cos «фи» при нагрузке 4/4 – 0,82, КПД двигателя при нагрузке 4/4 – 88,0%, перекачиваемая среда – сточные воды, коммунальные неочищенные, плотность перекачиваемой среды – 1030 кг/м³, вязкость перекачиваемой среды – 1,00мм²/с. Материалы: корпус насоса – серый чугун JL1040, напорная заглушка – серый чугун JL1040, вал насоса – хромистая сталь 1.4021+QT800, рабочее колесо – серый чугун JL1040, уплотнительное кольцо – бутадиен-нитрильный каучук, корпус двигателя – серый чугун JL1040. Предоставление гарантии качества на товар – не менее 12 месяцев с момента поставки товара. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Состав заявки на участие в закупке: Заявка на участие в запросе предложений (Приложение №1 к документации); Документ, подтверждающий предоставление гарантии качества на товар не менее 12 месяцев с момента поставки товара (Приложение №2 к документации). Дополнительно участник закупки в составе заявки может предоставить: 1. Сертификат качества; 2. Паспорт на изделие; 3. Руководство по эксплуатации; 4. Любые другие документы, по усмотрению участника закупки, подтверждающие качество товара, его производителя. Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика (Приложение №1 к документации), в соответствии с требованиями закупочной документации (предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции, о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара (в соответствии с заявкой Заказчика), с указанием конкретных наименований, параметров, характеристик товара и производителя). Оригинал заявки на участие в закупке должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Несоблюдение требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений. |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Участник закупки заполняет все формы, представленные в данной документации (Приложения №№1, 2 к документации). |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг | Место поставки: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»). Условия поставки: 1. Поставка до склада Заказчика автотранспортом Поставщика, транспортные расходы за счет Поставщика; 2. Наличие сопроводительной документации на поставляемый товар: - сертификат качества; - паспорт на изделие; - руководство по эксплуатации; -другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии. Срок поставки: в течение не более 60 календарных дней с момента подписания договора. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 325 706,77 рублей (Триста двадцать пять тысяч семьсот шесть рублей 77 копеек) с учетом НДС. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Расчет в размере 100% от суммы поставленной продукции перечисляется на расчетный счет Поставщика по факту поставки продукции не менее 30 рабочих дней, на основании накладной, счета-фактуры, сопроводительной документации. |
| 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена включает в себя стоимость товара, транспортные расходы до места складирования товара, страхование, уплату таможенных пошлин, командировочные расходы, налоговые (в т. ч. НДС) и другие обязательные платежи. |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Порядок и место подачи заявок: Заявки на участие в запросе предложений подаются одним из способов (на выбор участника закупки): 1. оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, кабинет №22; 2. посредством факсимильной связи – тел. 8 (3519) 22-45-90; 3. в форме отсканированного электронного документа – по эл. адресу: zak-magvoda@mail.ru. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений – с момента публикации на официальном сайте. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: до 14:00 часов (время местное) «28» июля 2014 г. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участника закупки заключать договор; 3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 7) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; Несоблюдение требований к участникам закупки является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений. |
| 10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации. В течение трех дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений участнику закупки такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте. |
| 11 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Место рассмотрения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). Дата рассмотрения заявок и подведения итогов: «29» июля 2014 г. 14:00 часов (время местное). |
| 12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Цена договора – 95%, срок оплаты товара – 5%. |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | В соответствии с Порядком оценки заявок на участие в закупке (Приложение №1 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск») |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата | Не предусмотрено. |
| 15 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом с которым, заключается договор | Не предусмотрено. |

* Проект договора размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/.

Начальник бюро конкурсной документации				                         Н.А. Филина

Штамп предприятия/фирменный бланк

Приложение №1к Документации о проведении запроса предложений

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_________________________________________________________________________________________________

Наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):______________________________________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): _______________________________________________________________________________

Контактный телефон: ___________________________________ Контактное лицо _______________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН ___________________________/КПП ____________________________ ОГРН _____________________________________________

Р/с ______________________________________ Наименование банка _________________________________________________________

БИК __________________________________ К/с ___________________________________________________________________________

Система налогообложения ______________________________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение о проведении запроса предложений,  готовы осуществить поставку товара  согласно извещению:

| № | Наименование товара, технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центробежный насос KSB Amarex KRTF 100-250/114XG-S | 1 |  |  |  |
|  | Технические характеристики: Конструкция насоса: конструкция – моноблочное исполнение, вид установки – вертикаль, напорный фланец просверленный по EN 1092-2-DN 100мм, давление – PN 16, вид уплотнения вала – 2 торцевых уплотнения типа «тандем» с масляной камерой, форма рабочего колеса – свободновихревое, диаметр рабочего колеса – 265мм, свободный проход – 100мм, направление вращения со стороны привода – по часовой стрелке, взрывозащита – ATEX II 2 G Ex dc IIB T3, вес – 197кг. Рабочие параметры насоса: подача – 63,09м³/ч, напор – 22,47м, КПД – 40,4%, потребляемая мощность – 9,85кВт, максимальная мощность на кривой рабочей характеристике – 14,54кВт, напор в точке нулевой подачи – 24,49м, частота вращения – 1471об./мин., частота – 50 Гц, расчетное напряжение – 400В, мощность двигателя – 11,8кВт, доступный резерв – 19,74%, номинальный ток – 23,5А, категория защиты двигателя – IP68, cos «фи» при нагрузке 4/4 – 0,82, КПД двигателя при нагрузке 4/4 – 88,0%, перекачиваемая среда – сточные воды, коммунальные неочищенные, плотность перекачиваемой среды – 1030 кг/м³, вязкость перекачиваемой среды – 1,00мм²/с. Материалы: корпус насоса – серый чугун JL1040, напорная заглушка – серый чугун JL1040, вал насоса – хромистая сталь 1.4021+QT800, рабочее колесо – серый чугун JL1040, уплотнительное кольцо – бутадиен-нитрильный каучук, корпус двигателя – серый чугун JL1040. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |

Стоимость включает в себя: _____________________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты - ________________________________________________________________________________________

Сроки и условия поставки - _____________________________________________________________________________________

Место поставки - ______________________________________________________________________________________________

Документы, прилагаемые к заявке:

- ______________________________________________________________

- _______________________________________________________

…    ______________________________________________________________

Примечание:

- Подтверждаем/не подтверждаем (нужное подчеркнуть), что в отношении __________________________________________ на момент подачи заявки:     
                                                                                                                                                         (наименование Поставщика)

1) не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

4) отсутствуют данные в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

2. ____________________________________ принимает условия проекта договора.

(наименование Поставщика)

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

(подпись  Поставщика)	          (Ф.И.О. Поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Приложение №2 к Документации о проведении запроса предложений

Штамп предприятия/фирменный бланк

Подтверждение предоставления гарантии качества на товар

Срок предоставления гарантии качества на товар  Центробежный насос KSB Amarex KRTF 100-250/114XG-S (новый, год выпуска 2014)_____________________________________________________ с момента поставки.

Руководитель предприятия ___________________/_____________________/

М.П.