УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

______________ Ю.Н. Емельянов

«23» марта 2015 г.

Документация

о проведении запроса предложений в электронной форме в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг 
МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

| 1 | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Поставка гидрантов пожарных, колонок водоразборных (новых, дата выпуска 2015 г.): № п/п Наименование товара Кол-во, шт. Срок предоставления гарантии качества на товар Технические характеристики 1 Гидранты пожарные: 1.1 ГП-1,75м 12 Срок предоставления гарантии качества: не менее 36 месяцев со дня ввода гидранта в эксплуатацию. Полный срок службы гидранта: не менее 18 лет. ГОСТ 53961-2010. Конструкция гидранта: крышка гидранта должна быть откидной полиэтиленовой, не препятствовать навертыванию пожарной колонки и полностью закрывать ниппель гидранта; ниппель из чугуна с цинковым покрытием; корпус должен быть изготовлен из трубы стальной прямошовной Ду 125мм; квадрат штанги 22×22мм сталь 45; шпиндель гидрата должен быть изготовлен из стали 45, резьба шпинделя должна быть трапецеидальная Тр 24*2 по ГОСТ 24738-81; корпус клапана должен быть изготовлен из серого чугуна СЧ15; кольцо клапана должно быть изготовлено из морозостойкой резины повышенной твердости по ГОСТ 7338-77; гайка клапана с трапецеидальной резьбой должна быть изготовлена из серого чугуна СЧ15; патрубок гидранта должен быть изготовлен из серого чугуна СЧ15, соединение патрубка с корпусом гидранта фланцевое на 6-ти болтах, межосевое расстояние не менее 210мм; лакокрасочное покрытие наружных поверхностей гидранта должен быть грунт-эмаль ХВ-028; наличие п/э втулки с квадратным сечением на ниппеле гидранта. 1.2 ГП-2,00м 14 1.3 ГП-2,25м 6 1.4 ГП-2,50м 15 2 Колонки водоразборные: 2.1 Н-2,50м 7 Срок предоставления гарантии качества: не менее 12 месяцев со дня ввода колонки в эксплуатацию. Должны соответствовать исполнению «У» ГОСТ 15150-69 | 2.2 Н-3,00м 2 2.3 Н-3,50м 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Состав заявки на участие в закупке: Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме (Приложение №1 к документации); Документ, подтверждающий предоставление гарантии качества на товар не менее 36 месяцев со дня ввода гидранта в эксплуатацию; полный срок службы гидранта не менее 18 лет. (Приложение №2 к документации); Документ, подтверждающий предоставление гарантии качества на товар не менее 12 месяцев со дня ввода колонки в эксплуатацию (Приложение №2 к документации). Дополнительно участник закупки в составе заявки может предоставить: Паспорт; Декларация о соответствии; Свидетельство о государственной регистрации товара; Любые другие документы, по усмотрению участника закупки, подтверждающие качество товара, его производителя. Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика (Приложение №1 к документации), в соответствии с требованиями закупочной документации (предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара (в соответствии с заявкой Заказчика), о качестве работ, услуг с указанием конкретных параметров и характеристик товара). Несоблюдение требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме. |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Участник закупки заполняет все формы, представленные в данной документации (Приложения №№1,2 к документации). |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг | Место поставки: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»). Условия поставки: 1. Доставка до склада Покупателя. Транспортные расходы за счет Поставщика; 2. Поставка товара производится в рабочие дни, в согласованное сторонами время; 2. Наличие сопроводительной документации на поставляемый товар: - паспорт; - декларация о соответствии; - свидетельство о государственной регистрации товара (если данный тип товара подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и государственной регистрации); - другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии. Копии предоставляемых документов должны быть заверены печатью Поставщика или предоставлены оригиналы. Срок поставки: II квартал 2015 г., поставка товара партиями в течение 14 календарных дней после письменной заявки Покупателя. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 479 594,41 рубля (Четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 41 копейка) с учетом НДС |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Покупателем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика полной стоимости поставленного товара в течение не менее 120 календарных дней после получения Покупателем товара на основании накладной, счета-фактуры и сопроводительной документации. |
| 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Процедура закупки проводится на электронной площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru). Для участия в запросе предложений в электронной форме юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы на электронной площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru) в качестве участника данной системы. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: с момента публикации на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru/) и на электронной торговой площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru). Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: до 12:00 часов (время местное) «30» марта 2015 г. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участника закупки заключать договор; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; Несоблюдение требований к участникам закупки является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений. |
| 10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений в электронной форме. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений в электронной форме должны подаваться через электронную торговую площадку OTC-tender (http://otc-tender.ru). В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений участнику закупки такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте и на электронной торговой площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и на электронной торговой площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru). |
| 11 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Место рассмотрения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний). Дата рассмотрения заявок: «31» марта 2015 г., 13:00 часов (время местное); Дата подведения итогов: «31» марта_ 2015 г., 14:00 часов (время местное). |
| 12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Цена договора – 95%, срок оплаты товара – 5%. |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Оценка заявок осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в закупке (Приложение №1 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»). 1.Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 2.Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 3.Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложений участников производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Аmax - Ai Rаi = -------------- x 100, Аmax где: Rаi -рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию Аmax – начальная (максимальная) цена договора. Ai - цена договора предложенная i-м участником. При участии в закупке участников с разными системами налогообложения, сравнение цен участников закупки производится без учета НДС. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок оплаты», определяется по формуле: Di - Dmin Rd1 = --------------- х 100, Dmin где: Rd1- рейтинг, присуждаемый i-й по указанному критерию; Dmin - минимальный срок оплаты, установленный Заказчиком в документации о закупке; Di - предложение i-го участника по сроку оплаты. |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата | Не предусмотрено. |
| 15 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом с которым, заключается договор | Не предусмотрено. |

* Проект договора размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/ и на электронной торговой площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru).

Начальник бюро конкурсной документации				Н.А. Филина

Приложение №1 к Документации о проведении запроса предложений в электронной форме

Штамп предприятия/Фирменный бланк

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):__________________________________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ___________________________________________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________ Контактное лицо __________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН ___________________________/КПП __________________________ ОГРН _________________________________

Р/с ________________________________ Наименование банка _________________________________________________

БИК _________________________ К/с ______________________________________________

ОКТМО ______________________ ОКПО _______________________ ОКОПФ ___________________________________

Система налогообложения ________________ (общая, упрощенная)

Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, готовы осуществить поставку товара  согласно извещению:

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидранты пожарные (новые, дата выпуска _________) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Колонки водоразборные (новые, дата выпуска ______) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |

Стоимость включает в себя: _________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты - _____________________________________________________________________________

Сроки и условия поставки - __________________________________________________________________________

Место поставки - ___________________________________________________________________________________

Документы, прилагаемые к заявке:

- ___________________________________________

- ___________________________________________

…    ___________________________________________

Подтверждаем/не подтверждаем (нужное подчеркнуть), что в отношении _______________________ на момент подачи заявки:     
                                                                                                                                                                                                                          (наименование Поставщика)

1) не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

4) отсутствуют данные в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

______________________ принимает условия проекта договора.

(наименование Поставщика)

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

(подпись Поставщика)		           (Ф.И.О. Поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Приложение №2 к Документации о проведении запроса предложений в электронной форме

Штамп предприятия /фирменный бланк

Подтверждение предоставления гарантии качества на товар

Срок предоставления гарантии качества на гидранты пожарные (новые, дата выпуска __________) ____________________ со дня ввода в эксплуатацию.

Полный срок службы гидрантов пожарных ___________________.

Срок предоставления гарантии качества на колонки водоразборные (новые, дата выпуска __________) ____________________ со дня ввода в эксплуатацию.

Руководитель предприятия ___________________/_____________________/

М.П.