## Slide 1
Томь-Усинская тепловая электростанция, мощностью 1300МВт, расположена на юге Кемеровской области, в районе Томь-Усинского угольного бассейна,в 45 км от г. Новокузнейка.
Она предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы, входящей в Объединенную энергетическую систему Сибири.

## Slide 2
Томь-Усинская тепловая
электростанция

## Slide 3
Томь-Усинская ГРЭС
Местоположение г. Мыски,
Томь-Усинский угольный
бассейн
Географические координаты 53.72, 87.79361153°43′12″ с. ш. 87°47′37″ в. д./
53.72° с. ш. 87.793611° в. д. (G)
Вид топлива Уголь
Количество энергоблоков 9
Установленная электрическая мощность 1310 МВт
Число сотрудников 1047
Материнская компания Кузбассэнерго

## Slide 4
ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Основными сооружениями
Томь-Усинской ГРЭС являются:
главный корпус I—II и III очередей;
объединенный вспомогательный
корпус;
служебный корпус;
химводоочистка,
топливное хозяйство,
мазутохозяйство,
маслосклад,
объекты технического водоснабжения,
сооружения систем золоулавливания и золошлакоудаления,
сооружения электрической части электростанции.

## Slide 5
Центральная проходная электростанции

## Slide 6
Топливное хозяйство включает:
разгрузочное и размораживающее устройства,
роторный вагоноопрокидыватель,
открытый угольный склад емкостью 350 тыс.т (обслуживается краном-перегружателем производительностью 450 т/ч и бульдозерами), систему транспортерных галерей
топливоподачи и узлов пересыпки.
Для I—II и III очередей электростанции
Предусмотрена индивидуальная система
топливоподачи.
Топливом для ГРЭС служат
низкосортные газовые угли Кузнецкого
бассейна и Хакасского месторождения.

## Slide 8
Пылеприготовление выполнено по схеме с промежуточным бункером угольной пыли. Каждый котлоагрегат оборудован двумя шаровыми барабанными мельницами производительностью 16 т/ч. Дымососы (по два на каждый котлоагрегат) размещены в отдельном здании, расположенном вдоль главного корпуса со стороны бункерного отделения. Дутьевые вентиляторы (по два на котлоа­грегат) установлены в здании котельного отделения на отметке +0,00. Машинный зал обслуживается двумя мостовыми кранами грузоподъемностью по 100/20 т; котельная — одним, грузоподъемностью 30 т.
Дымовые газы отводятся в атмосферу через две дымовые трубы высотой по 120 м.

## Slide 9
СИСТЕМА ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ И ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
Зола улавливается скрубберами типа МП-ВТИ с трубами Вентури. Все котлы электростанции оборудованы устройствами для непрерывного удаления шлака. Система золошлакоудаления I—II очереди электростанции — раздельная (зола удаляется шламовыми насосами, шлак— багерными); III очереди — совместная гидравлическая, оборудованная багерными насосами. Отвод золы и шлака осуществляется на золоотвал площадью 402 га. Система гидравлического
золошлакоудаления — замкнутая, с оборотным
водоснабжением. Осветленная вода
поступает на насосную станцию
осветленной воды, а от нее по напорному
трубопроводу возвращается в систему
гидрозолоудаления.
Общий вид фильтрового зала химводоочистки

## Slide 10
Водоподготовительная установка производительностью 160 т/ч работает по схеме полного трехступенчатого химического обессоливания с предварительной коагуляцией в осветлителях. Вода для подпитки тепловых сетей очищается по схеме натрийкатионирования. Производительность установки — 150 т/ч.

## Slide 11
Система технического водоснабжения — прямоточная. Вода по двум открытым самотечным каналам от р.Томь поступает к двум береговым насосным станциям. От насосной станции № 1 вода подается по трем ниткам трубопроводов диаметром 2000 мм, от насосной станции № 2 — по трем ниткам диаметром 3000 мм. Циркуля­ционная вода по двум закрытым безна­порным водоводам отводится к сбросному каналу.
Растопочное мазутное хозяйство со­стоит из трех наземных металлических резервуаров общей емкостью 5000 м3 и мазутонасосной.

## Slide 12
Главный корпус I—II очереди — четырехпролетное здание: пролет машинного зала — 24 м, деаэраторного отделения — 7,5 м; котельной 27 м и бункерной — 8 м. Шаг колонн — 6,5 м.
Каркас здания металлический, заполнение стен — крупные шлакоблоки, перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит. Расположение турбогенераторов в машинном зале продольное. Компановка оборудования блочная, по схеме „два котла — турбина — генератор".

## Slide 13
Главный корпус III очереди — четырехпролетное здание:
пролет машинного зала 45 м, бункерно-деаэраторной этажерки 15 м,
котельной — 33 м и дымососного отделения — 28,67 м. Шаг колонн — 12 м.
Расположение турбогенераторов в машинном зале — поперечное, тепловая схема — блочная. Пылеприготовление выполнено по схеме с промежуточным бункером
угольной пыли. Каждый котлоагрегат оборудован двумя шаровыми барабанными
мельницами производительностью
50 т/ч, двумя дымососами и двумя
дутьевыми вентиляторами.
Машинный зал обслуживается двумя
мостовыми кранами грузоподъемностью по 125/20 т,
котельная —одним, грузоподъемностью
50/10 т. Дымовые газы отводятся в
атмосферу через две дымовые трубы
высотой по 150 м.

## Slide 14
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Выдача электрической мощности от электростанции осуществляется на напряжениях 110 и 220 кВ с открытых распределительных устройств (ОРУ), распо­ложенных со стороны машинных залов главных корпусов.
Резервное питание собственного расхода обеспечивается трансформато­ром мощностью 31,5 MB-А, напряжением 110/6,3 кВ.

## Slide 15
ТРАНСФОРМАТОРЫ
И
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

## Slide 16
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА
Управление технологическими процессами и
контроль за работой основного и вспомогательного
оборудования энергоблоков осуществляются
централизованно с блочных щитов управления.
Управление оборудованием I—II очереди
электростанции осуществляется с трех блочных
щитов, расположенных в деаэраторном отделении.
Управление энергоблоками III очереди производится
с двух блочных щитов управления (один щит на два энергоблока). Для каждого энергоблока предусматривается автоматическое регулирование всех технологических процессов. Механизмы топливоподачи управляются с центральных щитов топливоподачи. Процесс загрузки бункеров сырого угля полностью автоматизи­рован. На электростанции автоматизировано регулирование всех основных параметров энергетического оборудования, основных и вспомогательных технологических процессов и защита оборудования при аварийном отключении. Предусмотрены предупредительная и аварийная сигнализации при нарушении нормальной работы оборудования и хода технологических процессов. Координация работы энергоблоков и управление оборудованием подстанции и линий электропередачи осуществляются с главного щита управления.

## Slide 17
БЫТ И ОТДЫХ
Поселок энергетиков расположен вблизи замечательной таежной р.Томь. Энергетики имеют все, что нужно городскому жителю:
Дворец культуры, который располагает большим и малым зрительными залами на 720 мест, помещениями для работы коллективов художественной самодеятельности, где занимаются более 400 человек, при Дворце культуры работает библиотека, имеющая в книжном фонде 39 тыс.книг;
магазины, кафе, больницы,
детские сады и ясли, техникум,
спортивный комплекс,
санаторий-профилакторий,
базу отдыха, клуб юных техников,
две школы; спортивный комплекс
имеет в своем составе спортивный
зал, вспомогательный корпус
с раздевалками, душевыми,
футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, хоккейную коробку.

## Slide 18
Бассейн под открытым небом
Береговая насосная станция

## Slide 19
В санатории-профилактории электростанции в течение всего года отдыхают рабочие и служащие. Санаторий- профилакторий располагает всеми современными медицинскими установками.
Будущие кадры электростанции готовятся в энергостроительном техникуме и в учебно- консультационном пункте Томского политехнического института, который функционирует при ГРЭС.
Школьники занимаются в детской спортивной
и музыкальной школах. Для оздоровления и
организации отдыха детей на живописном
берегу таежной р.Мрас-Су сооружен
загородный пионерский лагерь.
Главный вход в санаторий

## Slide 20
Прошло много времени после того, как на месте таежных болот появились первые строители Томь-Усинской ГРЭС. Славный путь становления одной из крупнейших тепловых электростанций Сибири ярко прослеживается на примере тех достиже­ний, которые имеет коллектив в настоящее время.

## Slide 21: Томь-Усинская тепловая электростанция
КАДРЫ ИСТОРИИ

## Slide 29
Конденсационная электростанция близ г. Мыски Кемеровской области РСФСР. Установленная мощность 1300 МВт (5 турбин по 100 и 4 по 200 Мвт). Основное топливо - каменный уголь Кузнецкого бассейна.
Техническое водоснабжение - прямоточное с добавкой теплой воды; источник - р. Томь. Строительство начато в 1953, первый агрегат пущен в 1958, последний - в 1965. Электроэнергия передается по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 110 и 220 кВ в энергосистему Кузбасса и через нее в объединенную энергетическую систему Сибири.

## Slide 30
Презентацию приготовили:
Манкова Алина, Сатарова Алеся
ученицы 11 «А» класса